##### Załącznik nr 1: Pomiary zanieczyszczeń gazowych wykonane przez Państwową Straż Pożarną JRG Nr 6 w Warszawie z wykorzystaniem Mobilnego Stanowiska Pomiarowego w dniu 30.05.2011r. w dwóch seriach pomiarowych w Wólce Kosowskiej

| Substancja | Poziom odniesienia dla 1-h | NDS | NDSCH | Pomiar w godzinach 13:00 – 15:00 | Pomiar w godzinach 19:00 – 21:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 |
|  | mikrogram/m3 |
| Fosforowodór (fosfina) | 20 | 100 | 800 | 851 | 844 | 709 | 769 | 695 | 1525 | 317 | 267 | 263 | 163 | 115 | 291 |
| Styren | 20 | 50000 | 200000 | 4 | 93 | 272 | 276 | 532 | 1089 | 293 | 349 | 372 | 498 | 710 | 749 |
| Ksylen | 100 | 100000 | 350000 | 2909 | 2149 | 1923 | 1766 | 1447 | 1730 | 1414 | 1301 | 1273 | 1285 | 958 | 723 |
| Chlorek winylu | - | 5000 | 30000 | 3783 | 3576 | 3402 | 3538 | 3604 | 1618 | 1590 | 1754 | 1874 | 1301 | 1976 | 1904 |
| Chlorek metylenu | 200 | 20000 | 50000 | 875 | 719 | 701 | 573 | 583 | 82 | 319 | 378 | 347 | 941 | 413 | 295 |

##### Poziom odniesienia wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), Poziomy NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie w miejscu pracy, NDSCH – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe w miejscu pracy według kart charakterystyki substancji wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ((Dz. U. Nr 217 poz. 1833).