Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego dla Warszawy oraz na terenie w województwie mazowieckim poza Warszawą zestawiono w tabeli 1 i 2

Tabela 1. Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie m.st. Warszawy w 2004 roku

| Miejscowość | Ulica | Data pomiaru | Lokalizacja punktów pomiarowych | Pora dnia | Pora nocy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LAeq1) dla pory dnia [dB] | ∆ Laeq2) [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] | LAeq dla pory nocy [dB] | ∆ Laeq [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] |
| Warszawa | ul. Modlińska na wysokości ulicy Obrazkowej | 31-05-2004 | 5 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m od poziomu terenu | 70,4 | 0,99 | 3757 | 367 | 67,2 | 1,09 | 815 | 159 |
|  |  |  | 30 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 3 m od poziomu terenu | 63,8 | 0,97 | 3757 | 367 | 61,3 | 1,06 | 815 | 159 |
| Warszawa | ul. Modlińska na wysokości ulicy Obrazkowej | 02-09-2004 | 5 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m od poziomu terenu | 70,9 | 1,23 | 3002 | 424 | 67,9 | 1,1 | 729 | 133 |
|  |  |  | 30 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m od poziomu terenu | 64,5 | 1,06 | 3002 | 424 | 61,1 | 1,14 | 729 | 133 |
|  |  |  | 30 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,5 m od poziomu terenu | 61,9 | 1,05 | 3002 | 424 | 58,7 | 1,15 | 729 | 133 |
| Warszawa | ul. Puławska na wysokości Wyścigów | 22-04-2004 | 2 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m od poziomu terenu. | 76,1 | 0,91 | 6034 | 280 | 71,5 | 1,25 | 1068 | 83 |
|  |  |  | 20 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,5 m od poziomu terenu | 68,6 | 0,91 | 6034 | 280 | 63,6 | 1,25 | 1068 | 83 |
|  |  |  | 20 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m od poziomu terenu | 72,1 | 0,9 | 6034 | 280 | 67,3 | 1,27 | 1068 | 83 |
| Warszawa | ul. Puławska na wysokości Wyścigów | 04-10-2004 | 2 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m od poziomu terenu | 75 | 0,93 | 5339 | 254 | 68,2 | 1,29 | 730 | 55 |
|  |  |  | 20 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,5 m od poziomu terenu | 69,6 | 0,92 | 5339 | 254 | 63 | 1,28 | 730 | 55 |
|  |  |  | 20 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m od poziomu terenu | 72,1 | 0,92 | 5339 | 254 | 65,1 | 1,33 | 730 | 55 |
| Warszawa | ul. Wał Miedzeszyński przy węźle (Trasa Siekierkowska) | 20-05-2004 | 11 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 3 m od poziomu terenu | 70 | 0,98 | 3985 | 202 | 67,3 | 1,6 | 545 | 74 |
|  |  |  | 54 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m od poziomu terenu | 62,7 | 0,91 | 3985 | 202 | 58,6 | 1,45 | 545 | 74 |
|  |  |  | 54 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 2 m od poziomu terenu | 61,6 | 0,95 | 3985 | 202 | 56,9 | 1,37 | 545 | 74 |
| Warszawa | Wał Miedzeszyński przy węźle (Trasa Siekierkowska) | 07-09-2004 | 11m od skrajnego pasa ruchu , na wysokości 3 m od poziomu terenu | 70,3 | 0,95 | 3517 | 234 | 67,7 | 1,68 | 836 | 111 |
|  |  |  | 54 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 2 m od poziomu terenu | 63,6 | 1,48 | 3517 | 234 | 53,8 | 1,03 | 836 | 111 |
|  |  |  | 54 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m od poziomu terenu | 62,4 | 1,11 | 3517 | 234 | 56,8 | 1,41 | 836 | 111 |
| Warszawa | ul. Czerniakowska na wysokości ulicy Witosa | 14-06-2004 | na wysokości 9 m od poziomu terenu | 76,4 | 0,91 | - | - | 71,5 | 1,25 | - | - |
|  |  |  | na wysokości 5,7 m od poziomu terenu | 68,6 | 0,91 | - | - | 63,6 | 1,25 | - | - |
|  |  |  | na wysokości 3 m od poziomu terenu | 72,1 | 0,9 | - | - | 67,3 | 1,27 | - | - |
| Warszawa | ul. Czerniakowska na wysokości ulicy Witosa | 14-10-2004 | na wysokości 9 m od poziomu terenu | 63,9 | 0,92 | - | - | 56,7 | 1,4 | - | - |
|  |  |  | na wysokości 2 m od poziomu terenu | 60,1 | 0,93 | - | - | 52,7 | 1,37 | - | - |
| Warszawa | Trasa Toruńska na wysokości ulicy Chodeckiej | 13-07-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od krawędzi jezdni | 76,5 | 0,91 | 2991 | 318 | 72,1 | 1 | 417 | 216 |
|  |  |  | na wysokości 2 m od poziomu terenu, w odległości 23 m od krawędzi jezdni | 67 | 0,93 | 2991 | 318 | 62,1 | 1,05 | 417 | 216 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 23 m od krawędzi jezdni | 69,3 | 0,92 | 2991 | 318 | 64,3 | 1,05 | 417 | 216 |
| Warszawa | ul. Toruńska na wysokości ulicy Chodeckiej | 11-10-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od krawędzi jezdni | 78,3 | 0,91 | 2910 | 268 | 73,8 | 1,02 | 370 | 115 |
|  |  |  | na wysokości 2 m od poziomu terenu, w odległości 23 m od krawędzi jezdni | 70,8 | 1 | 2910 | 268 | 64,9 | 1,01 | 370 | 115 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 23 m od krawędzi jezdni | 72,5 | 0,94 | 2910 | 268 | 67,2 | 1,03 | 370 | 115 |
| Warszawa | ul. Połczyńska na wysokości ulicy Lazurowej | 01-06-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu | 74 | 0,9 | 2460 | 298 | 73,2 | 0,95 | 775 | 178 |
|  |  |  | na wysokości 2 m od poziomu terenu, w odległości 17,5 m od skrajnego pasa ruchu | 65,5 | 0,94 | 2460 | 298 | 64,3 | 1,02 | 775 | 178 |
| Warszawa | ul. Połczyńska na wysokości ulicy Lazurowej | 07-10-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu | 74,1 | 0,91 | 2513 | 324 | 73,5 | 0,99 | 860 | 163 |
|  |  |  | na wysokości 2 m od poziomu terenu, w odległości 17,5 m od skrajnego pasa ruchu | 66,9 | 0,93 | 2513 | 324 | 65,4 | 1,02 | 860 | 163 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 17,5 m od skrajnego pasa ruchu | 69,2 | 0,90 | 2513 | 324 | 66,7 | 0,95 | 860 | 163 |
| Warszawa | Al. Krakowska na wysokości Lotniska | 17-09-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 1 m od skrajnego pasa ruchu | 76,1 | 1,2 | 5584 | 576 | 70,5 | 1,5 | 1338 | 217 |
|  |  |  | na wysokości 1,5 m od poziomu terenu w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu | 72,3 | 1,3 | 5584 | 576 | 65,2 | 2,1 | 1338 | 217 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu | 71,8 | 1,3 | 5584 | 576 | 61,1 | 1,4 | 1338 | 217 |
| Warszawa | Al. Krakowska na wysokości Lotniska | 06-10-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 1 m od skrajnego pasa ruchu | 76,7 | 1,2 | 5230 | 548 | 71,0 | 1,5 | 984 | 189 |
|  |  |  | na wysokości 1,5 m od poziomu terenu w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu | 72,6 | 1,3 | 5230 | 548 | 65,6 | 2,1 | 984 | 189 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu | 73,3 | 1,3 | 5230 | 548 | 62,1 | 1,4 | 984 | 189 |
| Warszawa | Trakt Brzeski (Łowiecka – Marsa) | 20-09-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 1 m od skrajnego pasa ruchu | 73,2 | 1,1 | 7452 | 335 | 70,9 | 1,3 | 928 | 166 |
|  |  |  | na wysokości 1,5 m od poziomu terenu w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu | 69,6 | 1,1 | 7452 | 335 | 64,9 | 1,6 | 928 | 166 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu | 71,8 | 1,1 | 7452 | 335 | 67,8 | 1,4 | 928 | 166 |
| Warszawa | Ul. Piłsudskiego na wysokości Marek | 23-09-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 1 m od skrajnego pasa ruchu | 75,8 | 1,2 | 2957 | 226 | 69,2 | 1,7 | 769 | 80 |
|  |  |  | na wysokości 1,5 m od poziomu terenu w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu | 70,8 | 1,1 | 2957 | 226 | 63,5 | 1,6 | 769 | 80 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu | 71,8 | 1,1 | 2957 | 226 | 65,9 | 1,8 | 769 | 80 |
| Warszawa | Ul. Pułkowa na wysokości Dzierżoniowskiej | 27-09-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 1 m od skrajnego pasa ruchu | 72,2 | 1,1 | 2529 | 108 | 69,5 | 1,2 | 1026 | 43 |
|  |  |  | na wysokości 1,5 m od poziomu terenu w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu | 68,2 | 1,1 | 2529 | 108 | 60,0 | 1,8 | 1026 | 43 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu | 63,6 | 1,1 | 2529 | 108 | 58,3 | 1,4 | 1026 | 43 |
| Warszawa | Ul. Wilanowska na wysokości ul. Przyczółkowskiej | 29-09-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 1 m od skrajnego pasa ruchu | 71,5 | 1,1 | 2971 | 128 | 68,6 | 1,4 | 914 | 41 |
|  |  |  | na wysokości 1,5 m od poziomu terenu w odległości 15 m od skrajnego pasa ruchu | 68,6 | 1,1 | 2971 | 128 | 64,5 | 1,9 | 914 | 41 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 15 m od skrajnego pasa ruchu | 66,0 | 1,1 | 2971 | 128 | 61,6 | 1,7 | 914 | 41 |
| Warszawa | Ul. Żwirki i Wigury na wysokości ul. Pruszkowskiej | 01-10-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 1 m od skrajnego pasa ruchu | 76,7 | 1,2 | 3049 | 248 | 70,6 | 1,6 | 711 | 74 |
|  |  |  | na wysokości 1,5 m od poziomu terenu w odległości 8 m od skrajnego pasa ruchu | 71,6 | 1,1 | 3049 | 248 | 65,9 | 1,8 | 711 | 74 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 8 m od skrajnego pasa ruchu | 72,5 | 1,1 | 3049 | 248 | 67,1 | 1,6 | 711 | 74 |
| Warszawa | Ul. Szwedzka na wysokości ul. Kowieńskiej | 04-10-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 1 m od skrajnego pasa ruchu | 69,3 | 1,6 | 1213 | 45 | 60,6 | 2,7 | 85 | 13 |
|  |  |  | na wysokości 1,5 m od poziomu terenu w odległości 6 m od skrajnego pasa ruchu | 62,9 | 1,3 | 1213 | 45 | 53,4 | 1,4 | 85 | 13 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 6 m od skrajnego pasa ruchu | 59,7 | 1,3 | 1213 | 45 | 51,9 | 1,7 | 85 | 13 |

Uwagi:

- LAeq – równoważny poziom dźwięku

- ∆ LAeq – niepewność równoważnego poziomu dźwięku

Tabela 2. Badania hałasu drogowego na terenie województwa mazowieckiego poza Warszawą w 2004 roku

| Miejscowość | Ulica | Data pomiaru | Lokalizacja punktów pomiarowych | Pora dnia | Pora nocy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LAeq dla pory dnia [dB] | ∆ LAeq [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] | LAeq dla pory nocy [dB] | ∆ Laeq [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] |
| Mińsk Mazowiecki | ul. Warszawska | 8-07-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 7 m od skrajnego pasa ruchu | 71,8 | 1 | 1230 | 179 | 70,3 | 1,14 | 312 | 80 |
| Mińsk Mazowiecki | ul. Warszawska | 28-10-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 7 m od skrajnego pasa ruchu | 72,2 | 0,9 | 1066 | 193 | 70,4 | 1,03 | 196 | 81 |
| Siedlce | ul. Warszawska | 15-07-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 1,5 m od skrajnego pasa ruchu | 71,2 | 0,92 | 796 | 91 | 66,1 | 1,19 | 161 | 26 |
|  |  |  | na wysokości 2 m od poziomu terenu, w odległości 15 m od skrajnego pasa ruchu | 64,5 | 0,92 | - | - | 59,6 | 1,2 | - | - |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 15 m od skrajnego pasa ruchu | 66,6 | 0,92 | - | - | 61,6 | 1,19 | - | - |
| Siedlce | ul. Warszawska | 26-10-2004 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 1,5 m od skrajnego pasa ruchu | 70,3 | 1,22 | 827 | 80 | 65,8 | 1,16 | 112 | 21 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 15 m od skrajnego pasa ruchu | 65,9 | 1,17 | 827 | 80 | 60 | 1,16 | 112 | 21 |
| Białobrzegi | ul. Krakowska 40 | 17-05-2004 | przed budynkiem mieszkalnym 7 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,5 m | 66,1 | - | 423 | 28 | 59,4 | - | 86 | 12 |
| Białobrzegi | ul. Krakowska 40 | 20-10-2004 | przed budynkiem mieszkalnym 7 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,5 m | 67,1 | - | 373 | 41 | 60 | - | - | - |
| Białobrzegi | ul. Krakowska 70A | 03-06-2004 | przed budynkiem mieszkalnym 6 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,5m | 65,3 | - | 402 | 27 | 60,6 | - | 69 | 15 |
| Białobrzegi | ul. Krakowska 70A | 20-10-2004 | przed budynkiem mieszkalnym 5 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,5 m | 64,9 | - | 464 | 63 | 61,3 | - | 118 | 13 |
| Pułtusk | ul. 3 Maja | 05-05-2004 | 2 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m. Odległość pierwszej linii zabudowy od krawędzi jezdni 5,5 m | 70,7 | 0,1 | 654 | 100 | 66,4 | 0,3 | 108 | 33 |
| Pułtusk | ul. 3 Maja | 14-09-2004 | 2,5 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m. Odległość pierwszej linii zabudowy od krawędzi jezdni 5,5 m | 65,6 | 0,2 | 711 | 88 | 63,7 | 0,3 | 112 | 31 |
| Ciechanów | ul. 17 stycznia | 01-06-2004 | 3 m od ściany budynku mieszkalnego, na wysokości 4 m (odległości linii zabudowy od krawędzi jezdni 13 m) | 68,7 | 0,1 | 957 | 110 | 64,4 | 0,2 | 118 | 40 |
| Ciechanów | ul. 17 stycznia | 09-09-2004 | 3 m od ściany budynku mieszkalnego, na wysokości 4 m (odległości linii zabudowy od krawędzi jezdni 13 m) | 68,5 | 0,1 | 932 | 114 | 65,5 | 0,2 | 111 | 45 |
| Ciechanów | ul. Sienkiewicza | 24-06-2004 | 11,5 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m oraz 3 m od ściany budynku | 68,5 | 0,1 | 468 | 42 | 61 | 0,3 | 63 | 7 |
| Ciechanów | ul. Sienkiewicza | 05-10-2004 | 11,5 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m oraz 3 m od ściany budynku | 70,8 | 0,2 | 424 | 44 | 65,9 | 0,3 | 46 | 9 |
| Ostrołęka | ul. Sienkiewicza | 29-06-2004 | 2 m od skrajnego pasa ruchu na wysokości 1,2 m. Odległość pierwszej linii zabudowy od krawędzi jezdni 15mm | 63,4 | - | 470 | 30 | 54,6 | - | 236 | 19 |
| Ostrołęka | ul. Sienkiewicza | 08-11-2004 | 2 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,2 m. Odległość pierwszej linii zabudowy od krawędzi jezdni 15 m | 63,4 | - | 471 | 30 | 54,7 | - | 242 | 21 |
| Ostrołęka | ul. Sikorskiego | 07-07-2004 | 2 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,2 m. Odległość pierwszej linii zabudowy od krawędzi jezdni 15 m | 64,2 | - | 493 | 27 | 52,9 | - | 158 | 16 |
| Ostrołęka | ul. Sikorskiego | 19-10-2004 | 2 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,2 m. Odległość pierwszej linii zabudowy od krawędzi jezdni 15 m | 63,7 | - | 496 | 27 | 53,2 | - | 165 | 16 |
| Ostrołęka | ul. I Armii WP | 16-06-2004 | 2 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,2 m. Odległość pierwszej linii zabudowy od krawędzi jezdni 15 m | 67,3 | - | 730 | 123 | 63,9 | - | 385 | 113 |
| Ostrołęka | ul. I Armii WP | 12-10-2004 | 2 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,2 m. Odległość pierwszej linii zabudowy od krawędzi jezdni 15 m | 68 | - | 734 | 128 | 64,4 | - | 384 | 127 |
| Ostrołęka | ul. Bogusławskiego | 21-06-2004 | 2 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,2 m. Odległość pierwszej linii zabudowy od krawędzi jezdni 15 m | 68,8 | - | 811 | 120 | 62,9 | - | 329 | 43 |
| Ostrołęka | ul. Bogusławskiego | 28-10-2004 | 2 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,2 m. Odległość pierwszej linii zabudowy od krawędzi jezdni 15 m | 68,9 | - | 819 | 123 | 63,4 | - | 322 | 48 |
| Ostrołęka | ul. 11 Listopada | 09-07-2004 | 2 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,2 m. Odległość pierwszej linii zabudowy od krawędzi jezdni 20 m | 67,4 | - | 645 | 35 | 58,3 | - | 181 | 18 |
| Ostrołęka | ul. 11 Listopada | 25-10-2004 | 2 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 1,2 m. Odległość pierwszej linii zabudowy od krawędzi jezdni 20 m | 67,6 | - | 648 | 36 | 58,8 | - | 216 | 18 |
| Płock | ul. Wyszogrodzka | 20-05-2004 | 10 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m | 67,1 | - | 1101 | 95 | 61,6 | - | 230 | 29 |
|  |  |  | 32 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m | 64,7 | - | 1101 | 95 | 59,2 | - | 230 | 29 |
| Płock | ul. Wyszogrodzka | 05-10-2004 | 10 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m | 67,4 | - | 1148 | 94 | 60,8 | - | 203 | 21 |
|  |  |  | 32 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m | 65,7 | - | 1148 | 94 | 59,2 | - | 203 | 21 |
| Płock | ul. Piłsudskiego | 03-06-2004 | 10 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m | 66,1 | - | 1552 | 97 | 60,7 | - | 300 | 27 |
| Płock | ul. Piłsudskiego | 09-09-2004 | 10 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m | 67,7 | - | 1822 | 104 | 61,5 | - | 374 | 29 |
| Płock | al. Kilińskiego przy ul. Krótkiej | 17-06-2004 | 9 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m | 69,7 | - | 887 | 226 | 69 | - | 228 | 88 |
| Płock | al.. Kilińskiego przy ul. Krótkiej | 23-09-2004 | 9 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m | 69,7 | - | 880 | 203 | 66,8 | - | 186 | 83 |
| Płock | ul. Kolejowa | 29-06-2004 | 2 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m | 73,9 | - | 1084 | 140 | 70,7 | - | 141 | 77 |
| Płock | ul. Kolejowa | 14-10-2004 | 2 m od skrajnego pasa ruchu, na wysokości 4 m | 72,5 | - | 1178 | 141 | 68,7 | - | 172 | 60 |

Uwagi:

- LAeq – równoważny poziom dźwięku

- ∆ LAeq – niepewność równoważnego poziomu dźwięku