# JEZIORA

W 2009 roku w ramach prowadzonego monitoringu wód powierzchniowych wykonano badania trzech jezior: Białego, Łąckiego Dużego i Zdworskiego.

Zakres i częstotliwość badań wód jezior były przeprowadzone według rozporządzenia Ministra Środowiska.

Badania były wykonane w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego wód. Badane były elementy biologiczne, fizykochemiczne (grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, warunki tlenowe, zasolenie, zakwaszenie, warunki biogenne), grupa wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz wskaźniki mikrobiologiczne.

Wartości stężeń wybranych parametrów badanych w 2009r. zestawiono w poniższej tabeli.

Średnie wartości stężeń wybranych parametrów wód jezior badanych w 2009 r.

| Jezioro | Powiat /gmina | Wskaźnik |
| --- | --- | --- |
|  |  | chloro-fil „a” | prze-zroczy stość | przewo-dność | azot ogólny | fosfor ogólny | tlen nad dnem | średnie nasycenie hipoli-mnionu tlenem |
|  |  | µg/l | m | µS/cm | mg N/l | mg P/l | mg O2/l | % |
| Białe | gostyniński / Gostynin | 2 | 4,3 | 306 | 1,08 | 0,035 | nie dotyczy | 53 |
| Wartość graniczna dla stanu dobrego i umiarkowanego |  | 8 | 2,5 | ≤ 600 | 1,5 | 0,060 | nie dotyczy | ≥10 |
| Łąckie Duże | płocki / Łąck | 62,6 | 0,7 | 482 | 2,51 | 0,054 | 11,3 | nie dotyczy |
| Zdworskie |  | 38,8 | 0,7 | 420 | 2,61 | 0,037 | 9,3 | nie dotyczy |
| Wartość graniczna dla stanu dobrego i umiarkowanego |  | 23-40 | 1,0 | ≤ 600 | 2,5 | 0,120 | ≥ 4 | nie dotyczy |

Pod względem typologii abiotycznej badane jeziora są zbiornikami nizinnymi, o wysokiej zawartości wapnia. Jezioro Białe jest zbiornikiem stratyfikowanym i o niskim współczynniku Schindlera (typ abiotyczny 2a), natomiast jeziora Łąckie Duże i Zdworskie to zbiorniki niestratyfikowane i o wysokim współczynniku Schindlera (typ abiotyczny 3b).

W 2009 roku woda Jeziora Białego na podstawie elementów biologicznych charakteryzowała się bardzo dobrym stanem ekologicznym. Potwierdziły to również wartości stężeń wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych. Natomiast stan chemiczny wody nie osiągnął stanu dobrego. Ocena stanu wody jeziora wykonana na podstawie porównania wyników stanu ekologicznego z wynikami stanu chemicznego, wskazuje 
na zły stan wód zbiornika.

Woda Jeziora Łąckiego Dużego w 2009 roku, na podstawie elementów biologicznych, spełniała wymogi określone dla IV klasy jakości wód, co wskazuje na jej słaby stan ekologiczny. Pod względem stanu chemicznego woda nie osiągnęła stanu dobrego. Ocena stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego wody wskazuje na zły stan wód jeziora.

W przypadku Jeziora Zdworskiego w 2009 roku, na podstawie elementów biologicznych, woda spełniała wymogi określone dla III klasy jakości wód, czyli charakteryzowała 
się umiarkowanym stanem ekologicznym. Pod względem stanu chemicznego woda 
nie osiągnęła stanu dobrego. Zestawienie stanu ekologicznego ze stanem chemicznym wody wskazuje na zły stan wód jeziora.

O ostatecznej ocenie stanu badanych wód jezior zadecydował, niezależnie od osiągniętego stanu ekologicznego, stan chemiczny.

Jeziora: Łąckie Duże i Zdworskie charakteryzują się niekorzystnymi cechami morfometrycznymi, m.in.: małą głębokością, długą linią brzegową w stosunku do pojemności oraz niekorzystnymi warunkami zlewniowymi np. bezpośrednim zagospodarowaniem zlewni, które wskazują na podatność tych zbiorników na degradację. Zdecydowanie lepszymi parametrami odznacza się Jezioro Białe, które jest bardziej odporne na degradację.

W 2009 roku Jezioro Zdworskie było badane również w ramach podpisanego „Porozumienia w sprawie renaturyzacji jezior w gminie Łąck powiat płocki”, przy czym WIOŚ w Warszawie jest jedną z 10 instytucji uczestniczących w realizacji zadań zapisanych w tym Porozumieniu.

W ramach prowadzonej renaturyzacji Jeziora Zdworskiego w 2009 roku prowadzone były badania w zakresie:

- monitoringu wód dopływających do Jeziora Zdworskiego (8 prób co miesiąc),

- inaktywacji fosforu w osadach dennych (4 próby w 3 terminach), które obejmowały badanie wody i osadów dennych jeziora,

- inokulacji osadów dennych wydzielonego obszaru na jeziorze osadem czynnym 
(25 prób w 2 terminach),

- wpływu aeratora falowego na zmianę jakości wody w jeziorze (3 próby).

WIOŚ Warszawa w próbach dostarczonych do Laboratorium w Płocku wykonał oznaczenia w uzgodnionym zakresie.

# Footnotes

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych  (Dz. U. Nr 81, poz. 685)