Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego dla Warszawy oraz na terenie w województwie mazowieckim poza Warszawą zestawiono w tabeli 1 i 2

Tabela 1. Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie m.st. Warszawy w 2005 roku

| Miejscowość | Ulica | Data pomiaru | Lokalizacja punktów pomiarowych | Pora dnia | Pora nocy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LAeq1) dla pory dnia [dB] | ∆ Laeq2) [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] | LAeq dla pory nocy [dB] | ∆ Laeq [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] |
| Warszawa | ulica Połczyńska na wysokości ulicy Lazurowej | 17-05-2005 | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu | 74,6 | 0,9 | 2207 | 242 | 72,4 | 1,0 | 570 | 160 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 17,5 m od skrajnego pasa ruchu | 70,9 | 0,9 | 2207 | 242 | 68,3 | 1,0 | 570 | 160 |
| Warszawa | ulica Połczyńska na wysokości ulicy Lazurowej | 22-09-2005 | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu | 76,7 | 1,2 | 3049 | 248 | 70,6 | 1,6 | 711 | 74 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 17,5 m od skrajnego pasa ruchu | 71,6 | 1,1 | 3049 | 248 | 65,9 | 1,8 | 711 | 74 |
|  |  |  | na wysokości 2 m od poziomu terenu, w odległości 17,5 m od skrajnego pasa ruchu | 72,5 | 1,1 | 3049 | 248 | 67,1 | 1,6 | 711 | 74 |
| Warszawa | ulica Modlińska na wysokości ulicy Obrazkowej | 14-04-2005 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu | 73,6 | 0,9 | 3355 | 422 | 70,8 | 1,5 | 675 | 92 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu , w odległości 50 m od skrajnego pasa ruchu | 62,9 | 0,9 | 3355 | 422 | 60,1 | 1,2 | 675 | 92 |
| Warszawa | ulica Modlińska na wysokości ulicy Obrazkowej | 15-09-2005 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu | 74,1 | 0,9 | 2828 | 341 | 70,1 | 1,3 | 651 | 100 |
|  |  |  | na wysokości 4m od poziomu terenu, w odległości 30m od skrajnego pasa ruchu | 63 | 0,9 | 2828 | 341 | 62,8 | 2,0 | 651 | 100 |
|  |  |  | na wysokości 1,5m od poziomu terenu, w odległości 30m od skrajnego pasa ruchu | 65,3 | 1,1 | 2828 | 341 | 63,4 | 1,6 | 651 | 100 |
| Warszawa | ulica Puławska na wysokości Wyścigów | 21-04-2005 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu | 76,3 | 0,9 | 5930 | 354 | 70,4 | 1,3 | 958 | 77 |
|  |  |  | na wysokości 2 m od poziomu terenu, w odległości 20 m od skrajnego pasa ruchu | 68,3 | 0,9 | 5930 | 354 | 62,2 | 1,3 | 958 | 77 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 20 m od skrajnego pasa ruchu | 70,8 | 0,9 | 5930 | 354 | 64,9 | 1,3 | 958 | 77 |
| Warszawa | ulica Puławska na wysokości Wyścigów | 08-09-2005 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu | 76,3 | 0,9 | 6087 | 292 | 70,7 | 1,3 | 647 | 77 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 20 m od skrajnego pasa ruchu | 72,9 | 0,9 | 6087 | 292 | 67,3 | 1,3 | 647 | 77 |
|  |  |  | na wysokości 2 m od poziomu terenu, w odległości 20 m od skrajnego pasa ruchu | 70,2 | 0,9 | 6087 | 292 | 64,7 | 1,2 | 647 | 77 |
| Warszawa | fragment Al. Wilanowskiej na wysokości ul. Przyczółkowskiej | 10-05-2005 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu | 72,6 | 1,0 | 2098 | 155 | 68,1 | 2,0 | 267 | 50 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 36 m od skrajnego pasa ruchu | 66,6 | 1,0 | 2098 | 155 | 61,3 | 1,8 | 267 | 50 |
| Warszawa | fragment Al. Wilanowskiej na wysokości ul. Przyczółkowskiej | 29-09-2005 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu | 75 | 1,0 | 2492 | 237 | 69 | 2,0 | 33 | 21 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 36 m od skrajnego pasa ruchu | 64,9 | 0,9 | 2492 | 237 | 56,2 | 1,3 | 33 | 21 |
|  |  |  | na wysokości 2 m od poziomu terenu, w odległości 36 m od skrajnego pasa ruchu | 64,7 | 1,0 | 2492 | 237 | 57,5 | 1,5 | 33 | 21 |
| Warszawa | ulica Połczyńska na wysokości ulicy Lazurowej | 17-05-2005 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu | 74,6 | 0,9 | 2207 | 242 | 72,4 | 1,0 | 570 | 160 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 17,5 m od skrajnego pasa ruchu | 70,9 | 0,9 | 2207 | 242 | 68,3 | 1,0 | 570 | 160 |
| Warszawa | ulica Połczyńska na wysokości ulicy Lazurowej | 22-09-2005 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu | 74,4 | 0,9 | 2700 | 343 | 72,1 | 0,9 | 677 | 130 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 17,5 m od skrajnego pasa ruchu | 68,8 | 0,9 | 2700 | 343 | 66,7 | 0,9 | 677 | 130 |
|  |  |  | na wysokości 2 m od poziomu terenu, w odległości 17,5 m od skrajnego pasa ruchu | 66,8 | 0,9 | 2700 | 343 | 65,2 | 0,9 | 677 | 130 |

Uwagi:

- LAeq – równoważny poziom dźwięku

- ∆ LAeq – niepewność równoważnego poziomu dźwięku

Tabela 2. Pomiary hałasu drogowego na terenie województwa mazowieckiego poza Warszawą w 2005 roku

| Miejscowość | Ulica (Miejsce) | Data pomiaru | Lokalizacja punktów pomiarowych | Pora dnia | Pora nocy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LAeq1) dla pory dnia [dB] | ∆ Laeq2) [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] | LAeq dla pory nocy [dB] | ∆ Laeq [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] |
| Biejkowska Wola k/Promnej | droga wojewódzka nr 731 | 02-06-2005 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi, na wysokości 4 m, nad poziomem terenu w kierunku południowo - wschodnim. | 61,5 | - | 102 | 28 | 56,5 | - | 27 | 21 |
| Biejkowska Wola k/Promnej | droga wojewódzka nr 731 | 20-10-2005 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi, na wysokości 4 m, nad poziomem terenu w kierunku południowo - wschodnim. | 63,3 | 2,0 | 121 | 42 | 60,8 | 2,0 | 69 | 35 |
| Błonie | fragment ul. Stefana wyszyńskiego w Błoniu - droga wojewódzka nr 579 | 24-05-2005 | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu | 71,7 | 0,9 | 448 | 113 | 67,3 | 1,0 | 58 | 62 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu w odległości 12,5 m od skrajnego pasa ruchu | 69,5 | 0,9 | 448 | 113 | 65,3 | 1,1 | 58 | 62 |
| Lasowice | droga krajowa nr 12 | 20-05-2005 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi, na wysokości 4 m, nad poziomem terenu w kierunku północno - wschodnim. | 72,8 | - | 435 | 114 | 70,5 | - | 185 | 64 |
| Lasowice | droga krajowa nr 12 | 16-09-2005 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi, na wysokości 4 m, nad poziomem terenu w kierunku północno - wschodnim. | 71,3 | 2,0 | 506 | 122 | 70,8 | 2 | 423 | 102 |
| Mińsk Mazowiecki | ulica Warszawska w Mińsku Mazowieckim | 06-10-2005 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 7 m od skrajnego pasa ruchu | 76,3 | 1,0 | 1201 | 182 | 75,2 | 1,0 | 216 | 103 |
| Mińsk Mazowiecki | ulica Warszawska w Mińsku Mazowieckim | 12-05-2005 | na wysokości 4m od poziomu terenu, w odległości 7m od skrajnego pasa ruchu | 74 | 1,0 | 1213 | 186 | 72 | 1,0 | 259 | 86 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | ul. I. Paderewskiego 8 | 24-05-2005 | na wysokości 4 m nad poziomem terenu w odległości 9,2 m od skrajnego pasa ruchu. | 66,2 | 0,3 | 652 | 28 | 60 | 1,2 | 65 | 6 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | ul. I. Paderewskiego 8 | 04-10-2005 | na wysokości 4 m nad poziomem terenu w odległości 5 m od budynku mieszkalnego. | 63 | 1,8 | 618 | 33 | 57,2 | 2,1 | 45 | 5 |
| Ostrołęka | ul. Bogusławskiego | 06-07-2005 | na wysokości 4 m nad poziomem terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 67,7 | - | 616 | 93 | 61,4 | - | 216 | 46 |
| Ostrołęka | ul. Bogusławskiego - Kasyno | 21-11-2005 | na wysokości 4 m nad poziomem terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 67,8 | 0,6 | 577 | 80 | 62,8 | 0,8 | 193 | 26 |
| Ostrołęka | ul. I Armii WP | 29-06-2005 | na wysokości 4 m nad poziomem terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 72 | - | 766 | 148 | 67,2 | - | 431 | 133 |
| Ostrołęka | ul. I Armii WP | 29-09-2005 | na wysokości 4 m nad poziomem terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 72,6 | 0,8 | 798 | 165 | 67,8 | 0,9 | 480 | 141 |
| Pastwiska k/Iłży | droga krajowa nr 9 | 21-06-2005 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi, na wysokości 4 m, nad poziomem terenu w kierunku zachodnim. | 64,8 | - | 268 | 84 | 62,2 | - | 142 | 61 |
| Pastwiska k/Iłży | droga krajowa nr 9 | 07-10-2005 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi, na wysokości 4 m, nad poziomem terenu w kierunku zachodnim. | 67,5 | 2,0 | 330 | 95 | 65,3 | 2,0 | 158 | 46 |
| Płock | al.. Kilińskiego przy ul. Krótkiej | 14-06-2005 | na wysokości 4 m w odległości 9 m od skrajnego pasa ruchu | 69,2 | - | 884 | 173 | 67,4 | - | 276 | 101 |
| Płock | al.. Kilińskiego przy ul. Krótkiej | 21-09-2005 | na wysokości 4 m w odległości 9 m od skrajnego pasa ruchu. | 69,5 | 1,3 | 872 | 204 | 66,6 | 1,3 | 175 | 74 |
| Płock | ul. Wyszogrodzka 161 | 21-06-2005 | na wysokości 4 m w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu | 67,4 | - | 1255 | 176 | 62 | - | 211 | 35 |
|  |  |  | na wysokości 4 m w odległości 32 m od skrajnego pasa ruchu. | 64,3 | - | 1255 | 176 | 59,4 | - | 211 | 35 |
| Płock | ul. Wyszogrodzka 161 | 06-10-2005 | na wysokości 4 m w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu | 67,8 | 1,3 | 1232 | 134 | 61,9 | 1,3 | 201 | 39 |
|  |  |  | na wysokości 4 m w odległości 32 m od skrajnego pasa ruchu. | 64,6 | 1,3 | 1232 | 134 | 59 | 1,3 | 201 | 39 |
| Płock | Piłsudskiego 50 | 24-05-2005 | na wysokości 4 m w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu. | 66,5 | - | 1806 | 117 | 60 | - | 295 | 37 |
| Płock | Piłsudskiego 50 | 13-09-2005 | na wysokości 4 m w odległości 10 m od skrajnego pasa ruchu. | 66,7 | 1,3 | 1801 | 111 | 60,8 | 1,3 | 270 | 37 |
| Płock | ul. Kolejowa 26/2 | 01-06-2005 | na wysokości 4 m w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 73,7 | - | 970 | 172 | 70,5 | - | 186 | 59 |
| Płock | ul. Kolejowa 26/2 | 11-10-2005 | na wysokości 4 m w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 73,7 | 1,3 | 1017 | 147 | 70,2 | 1,3 | 189 | 74 |
| Pułtusk | ul. 3 Maja 1 | 12-05-2005 | na wysokości 4 m nad poziomem terenu w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 69,8 | 0,3 | 735 | 66 | 65,6 | 0,4 | 108 | 31 |
| Pułtusk | ul. 3 Maja 1 | 12-10-2005 | na wysokości 4 m nad poziomem terenu w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu. | 69,5 | 1,8 | 694 | 83 | 65,7 | 1,8 | 30 | 1 |
| Siedlce | fragment ulicy Warszawskiej | 19-05-2005 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 1,5 m od skrajnego pasa ruchu | 72,3 | 1,0 | 884 | 106 | 67,2 | 1,6 | 142 | 23 |
|  |  |  | na wysokości 8 m od poziomu terenu, w odległości 15 m od skrajnego pasa ruchu | 68,4 | 1,0 | 884 | 106 | 62,3 | 1,8 | 142 | 23 |
|  |  |  | na wysokości 8 m od poziomu terenu, w odległości 15 m od skrajnego pasa ruchu | 71,3 | 1,1 | 884 | 106 | 63 | 1,8 | 142 | 23 |
| Siedlce | fragment ulicy Warszawskiej | 13-10-2005 | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 1,5 m od skrajnego pasa ruchu | 72,4 | 1,0 | 841 | 57 | 66,6 | 1,4 | 87 | 21 |
|  |  |  | na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 15 m od skrajnego pasa ruchu | 68,2 | 1,0 | 841 | 57 | 62,3 | 1,4 | 87 | 21 |
|  |  |  | na wysokości 8 m od poziomu terenu, w odległości 15 m od skrajnego pasa ruchu | 69,7 | 1,0 | 841 | 57 | 64,2 | 1,3 | 87 | 21 |
| Szpruch k/Góry Kalwarii | droga krajowa nr 79 | 27-06-2005 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi, na wysokości 4 m, nad poziomem terenu w kierunku zachodnim. | 68 | - | 489 | 58 | 66,4 | - | 312 | 41 |
| Szpruch k/Góry Kalwarii | droga krajowa nr 79 | 19-09-2005 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi, na wysokości 4 m, nad poziomem terenu w kierunku zachodnim. | 68,6 | 2,0 | 531 | 87 | 64,1 | 2,0 | 229 | 40 |
| Zbożenna k/Przysuchy | droga krajowa nr 12 | 15-06-2005 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi, na wysokości 4 m , nad poziomem terenu w kierunku południowym. | 65,5 | - | 265 | 64 | 62,7 | - | 97 | 41 |
| Zbożenna k/Przysuchy | droga krajowa nr 12 | 24-09-2005 | Zlokalizowany w odległości 10 m od skrajnego pasa drogi, na wysokości 4 m , nad poziomem terenu w kierunku południowym. | 68 | 2,0 | 265 | 64 | 64,9 | 2,0 | 97 | 41 |

Uwagi:

- LAeq – równoważny poziom dźwięku

- ∆ LAeq – niepewność równoważnego poziomu dźwięku

Podsumowanie

Badania monitoringowe hałasu przeprowadzone w 2005 r. na terenie województwa mazowieckiego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykazały, że hałas komunikacyjny w dalszym ciągu jest jednym z największych zagrożeń i uciążliwości. Prawie wszystkie pomiary wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dnia i nocy. Na podstawie pomiarów wykonanych w 2005 r. i wcześniejszych można stwierdzić, że największe zagrożenie hałasem występuje w większych miastach  takich jak: Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Ciechanów i Ostrołęka, a poza miastami przy drogach, na których odbywa się ruch tranzytowy. W Warszawie dodatkowo występuje hałas lotniczy i tramwajowy stanowiący istotny składnik klimatu akustycznego.